Товариство з обмеженою відповідальністю

# ЗГО “Альфа-Газпромкомплект”

# вул. Подільська, 40,  м. Тернопіль,  46020, УКРАЇНА

# тел.: +38-0352-25-29-82;   25-24-65,   тел./факс +38-0352-23-50-49

www.alfa.te.ua;   е-mail: alfakomplekt@meta.ua;

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОТЛІВ твердопаливних піролізних

серії «LukaS»

|  |  | LukaS-18 | LukaS-24 | LukaS-35 | LukaS-50 | LukaS-80 | LukaS-95 | LukaS-140 | LukaS-200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номінальна потужность | кВт | 18 | 24 | 35 | 50 | 80 | 95 | 140 | 200 |  |
| Площа обігріву (Нmax=3м) | м2 | 180 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1400 | 1900 |  |
| Маса котла без води* | кг | 950 | 1000 | 1350 | 1500 | 2100 | 3000 | 4000 | 5000 |  |
| Максимальна довжина дров | мм | 250 | 350 | 350 | 550 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |  |
| Об’єм камери завантаження | м3 | 0,118 | 0,150 | 0,220 | 0,310 | 0,500 | 0,750 | 1,000 | 1,18 |  |
| Час роботи на одному завантаженні | год. | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-10 | 4-10 |  |
| Висота | мм | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 2100 | 2220 | 2350 | 2450 |  |
| Ширина | мм | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1210 | 1210 | 1400 |  |
| Довжина | мм | 1100 | 1200 | 1500 | 1750 | 2100 | 2070 | 2345 | 2370 |  |
| Діаметр патрубків під’єднання (опалення/ димовідведення) | мм | 50/150 | 50/150 | 50/160 | 50/160 | 65/220 | 65/270 | 65/270 | 80/270 |  |
| Орієнтовна витрата дров на 6 місяців | м3 | 6-10 | 10-15 | 15-25 | 25-40 | 40-50 | 50-65 | 65-85 | 85-110 |  |
| Ціна з ПДВ. Без автоматики | грн. | 25 500,0 | 27 000,0 | 35 000,0 | 46 000,0 | 60 000,0 | 70 000,0 | 82 000,0 | 133 000,0 |  |

Ціни станом на 30.04.2015 р.

# Text boxes

Оптимальне співвідношення

ціни та якості