|  | ТОВ ВО «ЗНГТ» 08500 Україна, обл. Київська, м. Фастів, вул. Тітова, 183 Р/р. 26005460706 в АТ Райффайзен Банк АВАЛЬ ,МФО 380805, ЄДРПОУ 38508670, ІПН 385086710350, св-во ПДВ № 200124652 тел. +380442226619, +380676474744, +380506477717 е-mail: zngt@ukr.net |
| --- | --- |

ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ – ГАРАНТ

Котли на твердому паливі «Гарант» призначені для опалення побутових приміщень, використовуються в системах примусової та природної циркуляції води з максимальною  температурою  теплоносія  90ºС.,  тиском 0,2 МПа. Котли працюють на кам’яному вугіллі, деревині та брикетах. Робота котлів на одній закладці палива становить близько 3-5 год, в залежності від використовуваного   палива.

| Потужність, кВт | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ККД,% | 85 |
| Обєм топки, л | 65 | 80 | 143 | 160 | 523 | 615 |
| Обєм води, л | 55 | 85 | 125 | 185 | 365 | 480 |
| Робочий тиск, МПа | 0,2 |
| Максимальна т-ра, ⁰С | 95 |
| Тривалість циклу, год. | 3-5 |
| Підключення теплоносія | G1 ½ | G2 |
| Ширина, мм | 460 | 460 | 630 | 630 | 900 | 1050 |
| Глибина, мм | 650 | 900 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Висота, мм | 1080 | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 | 1800 |
| Маса, кг | 120 | 140 | 250 | 330 | 800 | 950 |

Переваги:

• Автоматика з вентиляторами;

• Високий ККД;

• Мінімум площі для монтажу;

• Надійність в експлуатації;

• Можливість використання вугілля, деревини, брикетів;

• Гарантія на експлуатацію 18 місяців.

| Найменування-потужність, кВт |  | Вартість з НДС, грн. |
| --- | --- | --- |
| ГАРАНТ-20 |  | 10260,00 |
| ГАРАНТ-30 |  | 17460,00 |
| ГАРАНТ-50 |  | 35520,00 |
| ГАРАНТ-80 |  | 43275,00 |
| ГАРАНТ-100 |  | 59152,00 |
| ГАРАНТ-120 |  | 67402,00 |